ПАСПОРТ

Компенсатор патрубковый в кожухе ( разгруженный !)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водопровод, отопление – компенсация температурных и механических изменений +5/-45 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компенсаторы производятся в исполнении «EJMA» и соответствуют стандартам температуры и давления по DIN 2401

- Cильфон и внутренняя гильза –нерж.сталь AISI 304-321-316 по DIN 17440.

Части для соединения – углеродистая сталь

- Номинальные диаметры DN15 (1/2”) – DN100

- Давление – до 16 бар, в зависимости от номинального диаметра и температуры.

- Область температур  до + 100 С

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Компенсаторы патрубковые с компенсирующей способностью +5/- 45 мм

Таблица удлинения отрезков стальной трубы

в зависимости от температуры

| Показатели d,мм | Диаметр условного прохода DN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |  |  |
| Размеры |  |  |
| D,мм | 38 | 38 | 48 | 60,3 | 75 | 75 | 107 | 127 |  |  |
| L, мм | 260 | 260 | 285 | 320 | 320 | 320 | 325 | 330 |  |  |
| Характеристики |  |  |
| Рабочее давление | PN 16 | PN 16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 |  |  |